| (((-PET 2 ПАССИВНЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ ИГНОРИРУЮЩИЙ ЖИВОТНЫХ ELECTRONIC ENGINEERING LTD. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ |  | SRP-PET 2 - ОСОБЕННОСТИ Игнорирует животных до 20 кг. Двойной пироэлемент. Жесткая сферическая линза. Настраиваемый счетчик импульсов. Регулировка чувствительности. Автоматическая термокомпенсация. Установка без необходимости дополнительной калибровки на высоте от 1.8м до 2.4м. Независимость от условий окружающей среды. High - tech дизайн. |  | SRP-PET 2 позволяет игнорировать присутствие животных весом до 20 кг и высотой до одного метра. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ Рекомендуется устанавливать датчик в местах наиболее вероятного проникновения в соответствии с диаграммой направленности датчика Датчик наиболее чувствителен к движению поперек луча и несколько менее к перемещениям вдоль. SRP-PET 2 наиболее эффективно работает в стабильной термодинамической среде |  | избегайте установки датчика: Лицевой стороной к прямому солнечному свету Лицевой стороной к поверхностям с быстрой сменой температуры. В местах со значительными воздушными потоками Установка детектора Датчик предполагает как настенную, так и угловую установку. Для оптимальной работы рекомендуется устанока датчика на высоте от 2,1м до 2,4 м |  | Рис.1 - снятие верхней крышки |
| Для снятия верхней крышки вставьте плоскую отвертку в щель между верхней крышкой и основанием (над отверстием под винт) и слегка надавите, чтобы крышка отщелкнулась (Рис 1.). Извлеките плату, открутив крепежный винт Проделайте отверстие под провод в нужном Вам месте, как указано на рис.2 Пропустите провод через отверстие и закрепите основание на стене (потолке или в углу) |  | Установите плату на место (плата должна упираться в стопор) . Закрепите ее винтом. Подключите провода к соответствующим клеммам контактной колодки Установите крышку на место (она должна защелкнуться). |  | Рис. 2 - МОНТАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ |
| Рис. 3 – КОНТАКТНАЯ КОЛОДКА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОНТАКТАМ Пропустите провод через свободное кабельное отверстие и подключите к контактной колодке (рис.3) следующим образом: |  | Контакт 1 - отмеченный “ - ” (-12V GND) Подсоединить к отрицательному выходу источника питания или массе концентратора. Контакт 2 - отмеченный “ + ”( +12V ) Подсоединить к положительному выходу источника постоянного тока напряжением 8,2 ÷ 16 В. Контакты 3 и 4 - отмеченные RELAY Выходные контакты реле детектора, подключить к нормально замкнутой зоне концентратора. |  | Контакты 5 и 6 - отмеченные TAMPER Если требуется защита от несанкциони-рованного доступа, подключить эти вы -ходы в постоянно охраняемую зону кон-центратора. При снятии передней крыш-ки, немедленно подается сигнал тревоги. |

| Рис. 4 Вид печатной платы |  | УСТАНОВКА ИМПУЛЬСОВ |  | ВКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОДИОДА Джампер в положении ON - светодиод включен. Джампер в положении OFF - выкл. Регулировка чувствительности Потенциометром можно установить необходимый порог чувствительности датчика. Минимальная чувствительность - в положении MIN (9%). Максимальная - в положении MAX (100%). Фабричная установка ~ 54%. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛИНЗА Описание диаграммы направленности Тип широкоугольная 105( 18 м х 18 м ______________________________________ всего зон 52* 18 - дальних зон, 16 – средних зон, 10 – ближних зон, 6 – ближайших зон, 2 – зоны под детектором. |  | ПРИМЕЧАНИЕ: Диаграммы направленности указаны для температуры окружающей среды 20( C . |  | Рис. 5 - Широкоугольная линза |
| ЗАМЕНА ЛИНЗЫ Снять верхнюю крышку с помощью маленькой плоской отвертки, вставленной в паз (см.рис.9) Для снятия линзы надавить отверткой на правую или левую сторону линзы, которая выйдет из крепления. Подберите требуемую линзу и установите ее в крепления, причем выступы линзы должны заходить в паз. Нажмите на линзу до щелчка и убедитесь, что она плотно установлена. Поставьте верхнюю крышку на место. |  | Рис. 6 Замена линзы |  | ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ. Тестирование следует проводить в свободном от людей помещении не ранее, чем через 1 мин. после включения питания. Снять верхнюю крышку, перемычку “Р” в положение “1“, светодиод включить. Поставить на место верхнюю крышку. Начать медленно двигаться по защищаемой зоне. Проконтролировать включение светодиода при движении. После завершения теста светодиод можно отключить. Перерывы между сеансами тестирования должны быть не менее 5 сек. для стабилизации детектора. Примечание.тестирование следует проводить не реже 1 раза в год для контроля надежности работы и 100% охвата защищаемой зоны. |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ Модель SRP PET 2 Тип Двойной пироэлемент Чувствительность (1,1(( при 0.9м в сек Скорость обнаружения 0.15 -3.6 м ( сек Питание 7.8 (((( ((( Потребляемый ток 14 Ма Время тревоги 2 +/-1 сек Тревожный выход НЗ 28В (.(( с резистором 10Ом Тамперный выход НЗ 28В (.(( с резистором 10Ом Время прогрева 60 сек Светодиодный мигает во время разогрева и индикатор автотестирования, горит при сработке Рабочая температура -20…+50 °С Радиочастотная защищенность 30В(м(((((((((( МГц Электромагнитная защищенность 50.000В Габариты 95мм х 70мм х 58мм Вес 85 г |  | ГАРАНТИЯ Гарантия изготовителя на это изделие 12 месяцев. Изготовитель гарантирует ремонт или замену изделия, если неисправности проявились при правильной эксплуатации в течение гарантийного периода и приобретении изделия у зарегистрированного представителя фирмы. Гарантия ограничена продажной стоимостью изделия, приобретенного у оригинального дистрибьютора или иного полномочного представителя фирмы, и не включает компенсацию, связанную с дополнительными вложениями, либо потерей. Со всеми вопросами следует обращаться к Вашему дистрибьютору. |  | CROW ELECTRONIC ENGINEERING LTD. ISRAEL: Crow Electronic Engineering Ltd. 12 Kineret St. Airport City P.O. Box 293, Ben Gurion Airport, 70100 Tel: 972-3-9726000 Fax: 972-3-9726001 E-mail: support@crow.co.il Украина АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР: 04050, г. Киев, ул. Мельникова 6, OOO Безпека тел 490 28 38 www.bezpeka.com.ua |

# Text boxes

Стопор