| SRX 1100 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПАССИВНЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ И МИКРОВОЛНОВЫЙ ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ ELECTRONIC ENGINEERING LTD. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ |  | SRX 1100 ОСОБЕННОСТИ Новое поколение профессионального пассивного ИК спектрального анализатора и микроволнового детектора. Уникальный двойной пироэлемент, жесткая полнообзорная сферическая линза Микроволновая детекция, основанная на эффекте Допплера. Спектральный анализ производится на аппаратном уровне. Нормально открытые и нормально закрытые контакты реле Схемы формирования тревоги «И», «ИЛИ», выбираемые перемычкой J2 Высота установки от 1,5 до 3 метров Простая установка как с кронштейном, так и без него Настройка чувствительности МВ канала. Двойная температурная компенсация. Дифракционное зеркало для нижней зоны. Устойчивость к окружающей среде. |  | SRX 1100 – это комбинированный пассивный инфракрасный и микроволновый (основанный на эффекте Допплера) детектор. Использование микроконтроллера для анализа сигналов от пиро- и микроволнового сенсоров дает максимальную защиту от ложных тревог. Спектральный анализ производится на аппаратном уровне, что делает детекцию очень надежной. Настройка чувствительности каналов ИК и МВ- Производится применительно к защищаемой территории. Потенциометр «MW» Потенциометр в среднем положении соответствует дистанции 15м, в минимальном 7м. Вращая потенциометр по часовой стрелке –увеличиваете дистанцию обнаружения, против – уменьшаете. Потенциометр «PIR» Используйте потенциометр «PIR» для дистанции обнаружения между 68 и 100% (заводское значение 84%). Вращая потенциометр по часовой стрелке –увеличиваете дистанцию обнаружения, против – уменьшаете. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка детектора Рекомендуется устанавливать датчик в месте наиболее вероятного проникновения злоумышленника см. диаграммы на рис. 5-9. Сдвоенный сенсор хорошо обнаруживает движение поперек лучей, чувствительность при движении вдоль лучей несколько хуже. SRX 1100 наиболее эффективно работает в стабильной термодинамической среде. Избегайте установки детектора: Лицевой стороной к прямому солнечному свету Лицевой стороной к поверхностям с быстрой сменой температуры. В местах со значительными воздушными потоками Примечание: Рекомендуемая высота установки детектора 2,1м. Светодиоды Желтый – канал МВ Зеленый – канал ИК Красный – общая тревога |  | Рис.1 - снятие верхней крышки |  | Снимите переднюю крышку, для чего вставьте плоскую отвертку в паз защелки над отверстием для винта и аккуратно надавите до момента, когда крышка приоткроется и будет слышен характерный щелчок. (См. рис. 1). Отогните боковые защелки и извлеките печатную плату Выломайте требуемые отверстия в задней крышке Пропустите провода и укрепите устройство на стене, потолке или в углу. Вставьте на место печатную плату, затяните винт. Подключите провода к контактной колодке (См. рис. 3). Поставьте на место переднюю крышку, совместив верхние выступы с пазами; при правильном закрывании будет слышен щелчок |
| Рис.2 – ВЫЛАМЫВАЕМЫЕ ОТВЕРСТИЯ А – Отверстия для кабеля В – Для крепежа на плоскость С – Для крепежа на угол D – Для установки кронштейна |  | Рис. 3 – КОНТАКТНАЯ КОЛОДКА Контакт 1 - отмеченный “ - ” ( -12V GND ) Подсоединить к отрицательному выходу источника питания или концентратора. Контакт 2 - отмеченный “ + ”( +12V ) Подсоединить к положительному выходу источника питания или концентратора 7.8 В– 16 В. Контакты 3 и 7 - отмеченные EOL Опция для оконечного резистора. Контакты 4 и 5 - отмеченные NO C Выходной нормально открытый контакт реле детектора. Максимальный ток нагрузки 100мА. Контакты 5 и 6 - отмеченные C NC Выходной нормально закрытый контакт реле детектора. Подключить к нормально закрытой зоне контрольной панели. |  | Контакты 8 и 9 - отмеченные TAMPER Если требуется защита от несанкционированного доступа, подключить эти выходы в постоянно охраняемую зону концентратора. При снятии передней крышки, немедленно подается сигнал тревоги. Используйте таблицу для подбора сечения кабеля в зависимости от расстояния между детектором и контрольной панелью. Расстояние, м 200 300 400 800 Диаметр провода, мм2 0,5 0,75 1,0 1,5 Установки перемычек (см. Рис. 4) |
|  |  | Рис. 4 Вид печатной платы |  | определение и настройка зоны обнаружения МВ канала Для определения и настройки зоны обнаружения МВ канала Вам необходимы размеры помещения (дальность и угол обзора датчика). Зная длину и угол обзора, найдите в таблице 1 ближайшее значение угла обзора и соответствующее ему значение соотношение Х/Н (применительно к длине 30 метров). Затем подставьте его в следующую формулу: T=((S/X-6)/2.4)+1, где T – положение потенциометра (в часах) S – длинна комнаты (дистанция обнаружения) X – соотношение Х/Н из таблицы 1 для МВ канала. Потенциометром MW (см. Рис. 4) настраивается дальность обнаружения канала МВ. Вращая потенциометр по часовой стрелке –увеличиваете дистанцию обнаружения, против – уменьшаете. |
| 13 |  | 14 |  | 15 |
| ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ. Тестирование следует проводить в свободном от людей помещении не ранее, чем через 1 мин. после включения питания. Снять верхнюю крышку, светодиод включить (перемычку LED установить). Поставить на место верхнюю крышку. Начать медленно двигаться по защищаемой зоне. Проконтролировать включение светодиода при движении. Перерывы между сеансами тестирования должны быть не менее 5 сек. для стабилизации детектора. После завершения теста светодиод можно отключить. Примечание. Тестирование следует проводить не реже 1 раза в год для контроля надежности работы и охвата защищаемой зоны. |  | Описание диаграмм направленности сменных твердых сферических линз Линза Широкий угол Штора дальнего радиуса Аллея для животных Штора Зона обнар-я 18*18м 30*2м 18*18м 15*1м Угол обзора 105º – 105º – Количество зон 52* 12 18 22 * 18 - дальних зон, 16 – средних зон, 10 – ближних зон, 6 – ближайших зон, 2 – зоны под детектором Широкоугольная линза и линза аллея для животных. Эффективные диаграммы направленности. 0-7м 7-10м 10-12,5м 12,5-16м 16-18м 105º 100º 85º 75º 70º Примечание. Углы зоны обнаружения испытывались при t=20ºC при максимальной чувствительности. |  | рис. 5 Диаграмма направленности ИК широкоугольной линзы и МВ зона обнаружения |
| рис. 6 Диаграмма направленности линзы штора рис. 7 Диаграмма направленности линзы штора дальнего радиуса |  | рис. 8 Диаграмма направленности ИК линзы Аллея для животных и МВ зона обнаружения |  | Рис. 9 – МВ зона обнаружения Таблица 1: ## 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X/H 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.95 a 180º 130º 100º 84º 75º 70º 60º 52º 40º 30º 20º если Н=30м, координаты точек такие: X 0м 3м 6м 9м 12м 15м 18м 21м 24м 27м 28.5м Y 10,5 6,09 7,15 6,98 8,01 10,5 10,39 10,24 8,73 7,23 5,03 |
| Смена линз 1. Снимите с помощью плоской отвертки переднюю крышку детектора. 2. Используя плоскую отвертку, нажмите на левую или правую защелку линзы, которая затем выйдет из установочных пазов. 3. Выберите требуемую линзу и убедитесь, что держите ее выступающим ушком вверх. 4. Вставьте ушко линзы в паз передней крышки, затем нажмите на линзу, чтобы она зафиксировалась защелками. Убедитесь, что линза плотно стала на место. См. рис. 9. 5. Вставьте на место переднюю крышку детектора. Важно! При использовании линзы АЛЛЕЯ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ зеркало для нижней зоны должно быть снято и заменено черным дымчатым зеркалом (поставляется в комплекте с линзой АЛЛЕЯ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ) |  | Рис. 10 Смена линз |  | Техническая СПЕЦИФИКАЦИЯ Метод детекции Двойной PIR-элемент и микроволновый детектор Чувствительность Δ1,6ºС при скорости 0,6 м/сек Скорость обнаружения 0,3 … 1,5 м/сек Максимальные пульсации 2,4 В при 12В Напряжение питания 8,2…16 В постоянного тока Ток потребления Деж. реж = 16,5 мА Тревога = 25,5 мА Температурная компенсация Есть Время тревоги 2±1 секунды Выход тревоги NC контакт, 0.1А при 28В DC с защитным R=10 Ом Тампер-контакт NC контакт, 0.1А при 28В DC с защитным R=10 Ом Время готовности 60 секунд Светодиоды Красный – тревога общая Желтый – тревога МВ Зеленый – тревога ИК |
| Рабочая температура -20 … +50 ºС Радиочастотная защищенность 30В/м при 10-1000 МГц Эл.-магнитная защищенность 50000 В Защита от видимого света Устойчив к свету галогеновых ламп на расстоянии более 2,4 метра Несущая частота МВ канала 10,525ГГц 10,687 ГГц 9,9ГГц Погрешность частот ± 3 МГц Габариты 137*70*53 мм Вес 130 грамм Crow оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию без предварительного уведомления. |  | ГАРАНТИЯ Гарантия изготовителя на это изделие 12 месяцев. Изготовитель гарантирует ремонт или замену изделия, если неисправности проявились при правильной эксплуатации в течение гарантийного периода и приобретении изделия у зарегистрированного представителя фирмы. Гарантия ограничена продажной стоимостью изделия, приобретенного у оригинального дистрибьютора или иного полномочного представителя фирмы, и не включает компенсацию, связанную с дополнительными вложениями, либо потерей. Со всеми вопросами следует обращаться к Вашему дистрибьютору. |  | CROW ELECTRONIC ENGINEERING LTD. ISRAEL: Crow Electronic Engineering Ltd. 12 Kineret St. Airport City P.O. Box 293, Ben Gurion Airport, 70100 Tel: 972-3-9726000 Fax: 972-3-9726001 E-mail: support@crow.co.il Украина АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР: 04050, г. Киев, ул. Мельникова 6, OOO Безпека тел 490 28 38 www.bezpeka.com.ua |

# Text boxes

L        H

Позиция Н – высокая чувствительность ИК канала. Для стабильной окружающей среды.

1     2      3     4      5      6    7     8      9

– 12V +    EOL  NO    C     NC  EOL  TAMPER

OFF   ON

LED

Позиция ON – светодид включен.

L        H

MW

Позиция L – низкая чувствительность ИК канала. Для нестабильной окружающей среды.

L        H

PIR

PIR

MW

Позиция Н – высокая чувствительность ИК канала. Для стабильной окружающей среды.

Позиция OFF – светодид вsключен.

OFF   ON

LED

AND   OR

MODE

Позиция OR – сигнал тревоги появится в случае сработки хотя бы одного из каналов (ИК и МВ).

AND   OR

MODE

L        H

Позиция L – низкая чувствительность ИК канала. Для нестабильной окружающей среды.

Позиция AND – сигнал тревоги появится только в случае сработки обоих каналов (ИК и МВ) одновременно.