СМЕННАЯ ЛИНЗА К ПАССИВНЫМ ИНФРАКРАСНЫМ

ДЕТЕКТОРАМ СЕРИИ SWAN

Линза – главный элемент оптическая системы извещателя. Она фокусирует излучение на ИК-приёмнике, сегментирует и формирует пространственные зоны чувствительности. Такая зона представляет собой набор лучей различной конфигурации, расходящихся от датчика по радиальным направлениям в одной или нескольких плоскостях (см. Рисунки 1 и 2). CROW ELECTRONIC ENGINEERING производит несколько типов линз с разными диаграммами направленности: обычная широкоугольная линза, «коридор», «штора» и т.д. Наличие сменных линз позволяет оборудовать одинаковыми извещателями различные по геометрии помещения (небольшие комнаты, длинные коридоры, формировать зоны с аллеей для животных вблизи пола и т.п.) Каждый сегмент линзы формирует свой луч диаграммы направленности. CROW ELECTRONIC ENGINEERING использует самые современные материалы и технологии для создания сверхточной геометрии линз (подбор и оптимизация параметров каждого сегмента линзы, площади, угла наклона и расстояния до ИК-приёмника, прозрачности...)

На рисунках ниже приведены диаграммы широкоугольной линзы и линзы «штора».

Рисунок 1                                                                   Рисунок 2

ЗАМЕНА ЛИНЗЫ

Рисунок 3

1. Снимите крышку извещателя.

2. Используя маленькую отвертку, нажмите по периметру линзы и выдавите её наружу.

3. Вставьте новую линзу.

4. Надавите на линзу до защёлкивания всех защёлок.

5. Закройте переднюю крышку извещателя.

6. Убедитесь в надёжном закрытии тамперного контакта датчика.

7. Отрегулируйте угол наклона и чувствительность детектора после замены линзы. Датчик должен гарантированно давать сработки согласно своей диаграмме направленности.