| TLC-360 4 – элементный потолочный пассивный инфракрасный датчик движения ELECTRONIC ENGINEERING LTD. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ |  | ОСОБЕННОСТИ TLC-360 Полностью закрытая камера с чувствительным элементом Технология VLSI (Very Large scale Integration) Максимальная электромагнитная и радиочастотная защищенность 4 – элементный PIR-приемник Счетчик импульсов Сложная обработка сигнала Функция памяти Твердая сферическая полнообзорная линза Двунаправленная схема температурной компенсации Устойчивость к свету люминесцентных ламп и галогеновых светильников ВВЕДЕНИЕ TLC-360 – это четырехэлементный потолочный пассивный инфракрасный датчик движения для использования в системах охранной сигнализации. |  | TLC-360 уменьшает количество ложных тревог до беспрецедентно малого уровня благодаря эффективной защите от внешних шумов. Автоматический счетчик импульсов максимально адаптирует датчик для применения различных условиях окружающей среды. Применение технологии VLSI и сложной обработки сигнала минимизирует вероятность ложных тревог. В датчике TLC-360 применены одновременно VLSI и SMD технологии (технология поверхностного монтажа элементов). Детектор легкий в установке и не требует дополнительной подстройки. ТВЕРДАЯ СФЕРИЧЕСКАЯ ЛИНЗА Детектор TLC-360 оснащен твердой сферической линзой, которая была специально разработана для применения в системах безопасности согласно новейшим стандартам и требованиям. Линза дает широкую диаграмму направленности даже при низкой высоте установки датчика. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УСТАНОВКА ДЕТЕКТОРА Выбирайте место установки детектора из соображений наиболее вероятного проникновения в защищаемое помещение. Удерживая датчик в руке, поверните верхнюю крышку с линзой против часовой стрелки (риски на базе и крышке совпадут) и отсоедините крышку от базы, потянув её на себя. Заведите провод в датчик через отверстие и подключите к клеммной колодке. Закрепите базу на потолке и закройте верхнюю крышку, зафиксировав её поворотом по часовой стрелке. Необходимый диаметр проводов. Используйте провода сечением 0.22 мм2 или толще. Используйте следующую таблицу для подбора сечения кабеля в зависимости от расстояния между детектором и контрольной панелью. Расстояние, м 200 300 400 800 Диаметр провода, мм2 0,5 0,75 1,0 1,5 |  | РИС. 1 – ВНЕШНИЙ ВИД |  | РИС. 2 – ВНУТРЕННИЙ ВИД |
| КЛЕММНАЯ КОЛОДКА контакт 1 , отмеченный минусом -12V /GND- подсоединить к отрицательному выходу источника постоянного тока 8.2V - 16V на контрольной панели. контакт 2 , отмеченный плюсом +12V -подключить к положительному выходу источника постоянного тока 8.2V - 16V контрольной панели контакты 3 и 4, - отмеченные “ RELAY” - выходные контакты реле детектора, подключить к нормально замкнутой зоне контрольной панели. контакты 5 и 6 , “TAMPER” - если требуется защита от несанкционированного доступа, подключить эти выходы к постоянно охраняемой нормально замкнутой зоне контрольной панели. Когда передняя крышка детектора открывается, на блок управления немедленно передается сигнал тревоги. |  | Контакт 7 - “ Мем ” - включение функции памяти тревог. Если детектор в шлейфе не один, то светодиод памяти тревог указывает, какой именно из детекторов дал тревогу. Для дистанционного управления светодиодом подключите клемму к переключаемому выходу питания «индикатор охраны» (+12В подается на клемму в режиме «под охраной»). В случае тревоги Функция памяти сохраняет событие тревоги. Для идентификации сработавшего детектора снимите напряжение с клеммы Мем (это делается автоматически, если использовать переключаемый выход типа «индикатор охраны», как описано ранее). Светодиод сработавшего детектора с включенной функцией памяти тревог будет непрерывно светиться до момента сброса. Сброс памяти тревог производится следующей подачей напряжения на клемму Мем (постановкой под охрану) |  | МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СЧЕТЧИКИМПУЛЬСОВ/СВЕТОДИОД Для изменения положения микропереключателей необходимо снять верхнюю крышку детектора. Поверните верхнюю крышку с линзой против часовой стрелки (риски на базе и крышке совпадут) и отсоедините крышку от базы, потянув её на себя. Установите на микропереключателе необходимые настройки. Закройте верхнюю крышку, зафиксировав её поворотом по часовой стрелке |

| РИС. 3 – ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА TLC-360 Важно: Не устанавливайте датчик в местах, где есть испарения влаги Не устанавливайте датчик в местах с быстрой сменой температуры. Не устанавливайте датчик в местах со значительными воздушными потоками Дистанция обнаружения зависит от внешней температуры |  | ЗОНА ОБНАРУЖЕНИЯ TLC-360 Высота установки Эффективный диаметр 2,4 м 8 футов 11 м 36 футов 3 м 10 футов 14 м 46 футов 3,6 м 12 футов 16 м 52 фута ПРИМЕР (см. рисунок 4) Если высота установки датчика составляет 3 метра, то детектор защищает круг диаметром 20 метров на уровне пола, а эффективным диаметром будет круг диаметром 14 метров на уровне пояса человека (80 см от пола). ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ. Тестирование следует проводить в свободном от людей помещении не ранее, чем через 20 секунд (время самотестирования) после включения питания. ПРИМЕЧАНИЕ. Тестирование следует проводить не реже 1 раза в год для контроля надежности работы и охвата защищаемой зоны |  | РИС. 4 – ЗОНА ОБНАРУЖЕНИЯ TLC-360 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УСТАНОВКА МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ Счетчик импульсов – этот переключатель режим работы датчика в нормальных или сложных (смена температуры, засветки, слабые воздушные потоки) условиях Положение «1»: - для стабильной термодинамической обстановки Положение «AUTO»: - для сложной термодинамической обстановки. В этом случае микроконтроллер анализирует длину и количество поступивших импульсов Включение светодиода Положение «On»: - включение светодиода для индикации сработки разрешено Положение «Off»: - включение светодиода для индикации сработки запрещено |  | РИС. 5 – ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИНЗЫ |  | Техническая СПЕЦИФИКАЦИЯ Напряжение питания 8,2…16 В постоянного тока Ток потребления Деж. реж = 9мА Сработка = 9 мА Метод детекции 4-элементный PIR-приемник Чувствительность Δ2°С при 0,6 м/с Диапазон скоростей обнаружения 0,5 ÷ 1,5 м/с Термокомпенсация Двунаправленная (повышение и понижение тем-ры) Счетчик импульсов 1, Авто Время тревоги 1,6 сек Выход тревоги Нормально закрытый контакт 50мА при 24В пост. тока с защитным резистором 10 Ом Тампер Нормально закрытый контакт 50мА при 24В пост. тока с защитным резистором 10 Ом. Размыкается при снятии крышки |
| Техническая СПЕЦИФИКАЦИЯ (продолжение) Время самотестирования 20 сек после включения Светодиод Моргает при саотестировании; светится непрерывно при тревоге Рабочая температура -20°С ÷ +50°С Радиочастотная защищенность 30 В/м при 10-1000 МГц Эл.-магнитная защищенность 50000 В Защита от видимого света Устойчив к направленному свету галогеновых ламп с расстоянии 2.4 метра Размеры ø=110мм, Н= 45 мм Вес 123 г |  | ГАРАНТИЯ Гарантия изготовителя на это изделие 12 месяцев. Изготовитель гарантирует ремонт или замену изделия, если неисправности проявились при правильной эксплуатации в течение гарантийного периода и приобретении изделия у зарегистрированного представителя фирмы. Гарантия ограничена продажной стоимостью изделия, приобретенного у оригинального дистрибьютора или иного полномочного представителя фирмы, и не включает компенсацию, связанную с дополнительными вложениями, либо потерей. Со всеми вопросами следует обращаться к Вашему дистрибьютору. |  | CROW ELECTRONIC ENGINEERING LTD. ISRAEL: Crow Electronic Engineering Ltd. 12 Kineret St. Airport City P.O. Box 293, Ben Gurion Airport, 70100 Tel: 972-3-9726000 Fax: 972-3-9726001 E-mail: support@crow.co.il Украина АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР: 04050, г. Киев, ул. Мельникова 6, OOO Безпека тел 490 28 38 www.bezpeka.com.ua |

# Text boxes

Клеммная колодка

Переключатель работы светодиода/счетчик импульсов

Открыть                          закрыть

Отсоединение верхней крышки от базы

7        6          5        4         3          2         1

Мем     Тампер         Реле          +   12V  –