Исполнение: МГР-_________            					 Заводской №: ___________

(1, 4, 8, 12)

018

МОДУЛИ  ГРОЗОЗАЩИТЫ

МГР – 1, – 4, – 8, – 12

ПАСПОРТ

### ААБВ.425952.005  ПС

## Винница

# Введение

## В описаниях и схемах приняты следующие сокращенные обозначения: МГР – модуль грозозащиты, ППК – прибор приемно-контрольный, ШС – шлейф сигнализации.

# Назначение изделия

## Модули грозозащиты МГР - 1, - 4, - 8, - 12 (в дальнейшем модули) предназначены для защиты шлейфов сигнализации ППК от высоковольтных наводок во время грозовых разрядов.

## Рекомендуется устанавливать на сигнальные сепи проходящие вне здания. Модули рассчитаны на непрерывную круглосуточную работу при температуре от -10 °С до +40°С и относительной влажности до 95 % при температуре +25°С.

# Технические характеристики

## Количество защищаемых шлейфов сигнализации

- МГР-1 – 1

- МГР-4 – 4

- МГР-8 – 8

- МГР-12 – 12

## Максимальная амплитуда сигнала, пропускаемого модулем вход-выход – 60 В.

## Переходное сопротивление вход-выход – не более 3 Ом.

## Единичный разрядный ток по цепи шлейф-корпус (8/20 мкс) – 5 кА.

## Габаритные размеры, мм, не более:

- МГР-1: 76 х 70 х 39

- МГР-4: 115 х 95 х 35

- МГР-8: 190 х 95 х 35

- МГР-12: 270 х 95 х 35

2.6. Масса, кг, не более:

- МГР-1: 0,05

- МГР-4: 0,35

- МГР-8: 0,50

- МГР-12: 0,65

# Подготовка изделия к работе

## Подключить модуль к ППК в соответствии со схемой электрической подключения (рис.1). Для эфективного использования рекомендуется устанавливать модуль на входе в здание обеспечив надежное заземление.

Рис.1. Схема электрическая подключения.

# Свидетельство о приемке

| МГР соответствует КД и признан годным для эксплуатации. Исполнение указано в левом верхнем углу на титульной странице Заводской номер модуля указан в правом верхнем углу на титульной странице. | Дата выпуска, штамп ОТК: |
| --- | --- |

# Свидетельство о перепроверке

Модуль, находящийся на складе НПП «АДТ» более 6 месяцев, подлежит перепроверке.

Дата перепроверки     ____________

Представитель ОТК предприятия   ______________ М. П.

# Сведения о ремонтах

Ремонт модуля осуществляется предприятием-изготовителем или сервисным центром. Бесплатно производится ремонт модуля, в котором не истек срок гарантии и который эксплуатировался в соответствии с эксплуатационной документацией на модуль. На ремонт модуль высылается предприятию-изготовителю или сервисному центру с письмом, в котором должны быть указаны:

- характер неисправности;

- место установки модуля;

- контактный телефон и контактное лицо по вопросам ремонта.

# 7. Гарантии изготовителя (поставщика)

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие модуля требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных техническими условиями. Устанавливается срок гарантии 18 месяцев с момента установки на эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя.

8. Сведения о сертификации

9.1 Продукция сертифицирована в Государственном центре сертификации СОН. 01001, г. Киев, ул. Малоподвальная, 5. Сертификат № UA1.018.0035367-09 от 10.06.2009 г, срок действия до 02.06.2014 г.

9.2 Система Управления Качеством ООО «СБИ» сертифицирована в Системе сертификации УкрСЕПРО на соответствие ДСТУ ISO 9001-2001. Сертификат № UA2.011.03612-09 от 03.06.2009 г. срок действия до 02.06.2014 г.

Редакция от  20.08.2009

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ ПО РЕМОНТУ ПРИБОРОВ

- г. Донецк и Донецкая область:

ЧП “Прилади безпеки”, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 200/50,

тел. 345-61-59, 345-51-77.

- г. Запорожье и Запорожская область:

ООО «ОПС», г. Запорожье, ул. Победы, 63, тел. 220-42-49.

- г. Луганск и Луганская область:

ЧП Сервисный центр «Система».  г. Луганск, ул. Коцюбинского 6, тел. 58-99-22.

- г. Луцк и Волынская область, Ровенская область:

ООО НПП «Ибис», г. Луцк, проспект  Воли, 50, тел. 75-77-33, 75-79-16	.

- г. Львов и Львовская область:

ООО «Мельдетехник–Украина», г. Львов, ул. Л. Украинки, 33, тел. 225-68-75, 72-84-06.

- г. Полтава и Полтавская область:

ООО «Охрана–Комплекс-Полтава», г. Полтава, ул. Пушкина, 73 тел. 50-95-22.

- г. Умань и Черкасская область:

ЧП Густинович А.  Н.  г. Умань,  ул. Горького, 48, тел. 3-33-66.

ПРЕДПРИЯТИЕ - ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО   "СБИ"

АДРЕС:   21021, Украина, г. Винница, 2-й пер. Хмельницкого шоссе, 8

http: //www. sbi-tiras.com.ua

По техническим вопросам обращаться в технический отдел:

тел. (0432) 52-30-26;

e-mail: techburo@sbi-tiras.com.ua.

По вопросам ремонтов и работы сервисных центров обращаться

в службу технического контроля:

тел. (0432) 52-33-59.

По вопросам поставки обращаться в отдел маркетинга:

тел. (0432) 52-30-46; тел./факс. (0432) 52-30-01;

e-mail: sbi@sbi-tiras.com.ua.

МОСТ

Отпечатано ООО “Мост”

тел. для заявок (0432) 52-30-54