Заводський №: ___________

Версія програми pnshv – 1

|  | 018 |  |
| --- | --- | --- |

ПРИСТРІЙ НАРОЩУВАННЯ ШЛЕЙФІВ ТА ВИХОДІВ

"ПНШВ - ОРІОН-8.128"

ПАСПОРТ

ААБВ.425952.012 ПС

Вінниця

# ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИЛАДУ

Пристрій нарощування шлейфів та виходів ПНШВ  «Оріон-8.128» c версією програми pnshv – 1 (далі прилад) призначений для нарощування кількості сповіщувачів , з якими працює ППК «Оріон 8.128», прийому повідомлень від охоронних і параметричних сповіщувачів (шлейфів сигналізації) або інших приймально-контрольних приладів; перетворення сигналів; видачі повідомлень для безпосереднього сприйняття людиною, включенням звукових і світлових оповіщувачів; подальшої передачі повідомлень по виділеній лінії до базового ППК для передачі за допомогою вибраного каналу зв’язку на пульт централізованого спостереження.

# 2  КОМПЛЕКТНІСТЬ

| Найменування | Позначення | Кіл |
| --- | --- | --- |
| ПНШВ «Оріон 8.128» | ААБВ.425952.012 | 1 |
| Паспорт | ААБВ.425952.012ПС | 1 |
| Акумулятор | NP7-12 YUASA (рекомендований тип) | 1* |
| Комплект ЗІП приладу |  |
| Резистор | 491-3кОм(1% | 8 |
| Світлодіод | L - 53HD | 2 |
| Запобіжник | ВП2Б-1-2,5А | 1 |
| Заглушка | ААБВ.713341.008 | 1 |
| Комплект ЗІП для середнього ремонту |  |
| Посібник із середнього ремонту | ААБВ.425952.012 РС | 1( |
| Транзистор | ВС817 | 2( |
| Транзистор | IRF7204 | 1( |
| Діод | SM4004 | 2( |

Примітки

* - поставляється по окремому замовленню

# 3 ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЇ

Продукція сертифікована в Державному центрі сертифікації ЗОП. 01001, м.Київ, вул. Малопідвальна, 5.  Сертифікат №  UA1.018.0173284-11. від 22.11.2011, термін дії до 02.06.2014 р.

Система Управління Якістю ТОВ «СБІ» сертифікована в Системі сертифікації УкрСЕПРО на відповідність ДСТУ ISO 9001:2009. Сертифікат №  UA2.011. 04430-10 від 20.04.2010 р. термін дії до 02.06.2014 р.

# 4 СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

| ПНШВ «Оріон-8.128» ААБВ.425952.012 з версією програми pnshv -1 відповідає технічним умовам ТУ У 31.6-19360971-013:2007 і визнаний придатним для експлуатації. Заводський номер приладу зазначений у правому верхньому куті на титульній сторінці. | Дата випуску, штамп СТК: |
| --- | --- |

# 5 СВІДЧЕННЯ ПРО ПОВТОРНИЙ ОГЛЯД

Прилад, що перебуває на складі ТОВ «СБІ» більше 6 місяців, підлягає повторному огляду.

Дата повторного огляду     ____________

Представник СТК підприємства    ________________ М. П.

# 6 ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін експлуатації 24 місяця з дати випуску або дати повторного огляду виробу, за умови дотримання споживачем умов зберігання, транспортування й експлуатації, встановлених технічними умовами підприємства-виробника.

7 ВІДОМОСТІ ПРО РЕМОНТИ

Ремонт приладу здійснюється підприємством-виробником або сервісним центром. Безкоштовно здійснюється ремонт приладів, у яких не минув термін гарантії і які експлуатувалися відповідно до експлуатаційної документації на прилад. На ремонт прилад висилається підприємству-виготовлювачеві або сервісному центру з листом, у якому повинні бути зазначені:

- характер несправності;

- місце установки приладу;

- контактний телефон і контактна особа з питань ремонту.

Редакція від 03.02.2012 р.

СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ З РЕМОНТУ ПРИЛАДІВ

1.	м. Донецьк і Донецька область:

НП «Прилади безпеки», м.Донецьк, вул. Челюскинцев, 200/50,

тел. 345-61-59, 345-51-77.

# м. Запоріжжя й Запорізька область:

ТОВ «ОПС», м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 63, тел. 220-42-49.

# м. Луганськ і Луганська область:

НП Сервісний центр «Система».  м. Луганськ, вул. Коцюбинського 6, тел. 58-99-22.

# м. Львів і Львівська область:

ТОВ «Мельдетехнік-Україна», м. Львів, вул. Л. Українки, 33, тел. 225-68-75, 72-84-06.

# м. Полтава й Полтавська область:

ТОВ «Охорона-Комплекс-Полтава», м. Полтава, вул. Пушкіна, 73 тел. 50-95-22.

# м. Умань і Черкаська область:

Експертно-технічний центр протипожежного захисту. м. Умань, вул. Бабушкіна, 1.  тел. (04744) 3-40-47,  факс. 3-31-07.

ПІДПРИЄМСТВО - ВИРОБНИК: ТОВ "СБІ"

АДРЕСА:   21021, Україна, м. Вінниця, 2-й пров. Хмельницького шосе, 8

http: //www.sbi.ua

По технічних питаннях звертатися в технічний відділ:

тел. (0432) 52-30-26;

e-mail: tb@ sbi.ua.

З питань ремонтів і роботи сервісних центрів звертатися

у службу технічного контролю:

тел. (0432) 52-33-59.

З питань поставки звертатися у відділ маркетингу:

тел. (0432) 52-30-46; тел./факс. (0432) 52-30-01;

e-mail: market@sbi.ua.

МІСТ

Надруковано ТОВ “Міст”

тел. для заявок: (0432) 52-30-54