Заводской №: ___________

Версия программы: Or-rk2

018

Радиокомплект

"ОРИОН-РК"

ПАСПОРТ

ААЗЧ.425723.002  ПС

Винница

Содержание

| 1 Назначение изделия 3 2 Технические характеристики 3 3 Целостность и комплектность 4 4 Указание мер безопасности 4 5 Подготовка изделия к работе 4 6 Порядок работы 8 7 Свидетельство о приемке 8 8 Свидетельство о перепроверке 8 9 Гарантии изготовителя 8 10 Сведения о ремонтах 9 11 Сведения о сертификации 9 Приложение А. Габаритные и установочные размеры 10 Приложение Б. Схема подключения 10 Приложение В. Примеры схемы подключения радиокомплекта "Орион-РК" к ППКОП 11 |  |
| --- | --- |

ВВЕДЕНИЕ

## Настоящий паспорт предназначен для изучения устройства, работы и правил эксплуатации радиокомплекта «Орион-РК».

## В описании приняты следующие сокращенные обозначения:

ШС 		– шлейф сигнализации;

ППКОП 	– прибор приемно-контрольный охранно-пожарный;

КРБ 		– кодовый радиопередатчик - брелок;

КРП 		– кодовый радиоприемник;

РК 		– радиокомплект "Орион-РК".

# 1 Назначение изделия

## 1.1 РК предназначен для дистанционного беспроводного включения "Тревожной кнопки", а также для использования в системах доступа для постановки/снятия объекта с охраны, управления электрозамком.

## 1.2 РК предназначен для непрерывной круглосуточной работы в помещениях при отсутствии прямого воздействия климатических факторов внешней среды при следующих условиях:

- рабочая температура окружающей среды от  +5 до +40 0С;

- относительная влажность до 95% при температуре +30 0С.

# 2 Технические характеристики

## 2.1 Радиокомплект состоит из следующих конструктивно независимых блоков:

1) КРП – подключаемый к ППКОП;

2) КРБ – переносной блок с автономным питанием (+12В).

## 2.2 Ток, потребляемый КРП от  источника электропитания во всех режимах работы  не более 0,05 А.

## 2.3 КРП содержит: клеммы для подключения питания от ППКОП (10,8 В - 13,8 В), для подключения контактной пары реле в ШС или цепи управления ППКОП, электрозамка; контакты 1, 2 тампера для подключения в ШС или цепь тампера ППКОП.

## 2.4 При приеме кодовой посылки РК обеспечивает пять режимов работы реле в соответствии с Таблицей 2.

## 2.5 КРП обеспечивает индикацию состояния реле светоиндикатором красного цвета с маркировкой «РЕЛЕ» (реле обесточено - светоиндикатор не светится и наоборот) и индикацию разряда батарейки КРБ до 8,4 В светоиндикатором желтого цвета с маркировкой "БАТАРЕЯ РАЗРЯЖЕНА".

## 2.6 Номинальная мощность излучения передатчика КРБ 2 мВт.

## 2.7 Чувствительность приемника КРП 2,2 мкВ.

## 2.8 Дальность действия РК не менее 100 метров прямой видимости.

## 2.9 Алгоритм криптозащищенного кодирования сообщений "Keeloq".

## 2.10 Количество кодовых комбинаций 4,6 миллиарда.

## 2.11 Габаритные размеры (ДЛИНАxВЫСОТАxШИРИНА) не более:

КРП – 70 x 75 x 40 мм;

КРБ – 50 х 40 х 15 мм.

## 2.12 Масса  не  более:

КРП – 0,3 кг;

КРБ – 0,05 кг.

# 3 ЦЕЛОСТНОСТЬ и Комплектность

## 3.1 После распаковывания РК необходимо:

- провести его внешний осмотр и убедиться в отсутствии механических повреждений;

- проверить комплектность, которая должна соответствовать Таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| КРП |  | 1 |  |
| КРБ |  | 1-8 | * |
| Паспорт Радиокомплект "Орион-РК" | ААЗЧ.425723.002 ПС | 1 |  |

* Необходимое количество КРБ поставляется по отдельному заказу.

Максимальное количество КРБ, которые можно использовать с одним КРП - 8.

# 4 Указание мер безопасности

## 4.1 РК подключается к ППКОП, к которому подводится опасное для жизни напряжение 220В 50 Гц.

# 5 Подготовка изделия к работе

## 5.1 При установке КРП соблюдать следующие требования:

1) Антенну располагать вертикально вверх;

2) Приемник устанавливать как можно выше, но не ближе 50 см от потолка помещения, если потолочные перекрытия изготовлены из железобетона; на максимальном удалении от линий электропроводки и массивных металлических предметов (сейфы, стеллажи, трубы отопления, решетки и т.п.), которые уменьшают радиус действия РК. Рекомендуется устанавливать КРП на окно (без металлической решетки), обращенное в сторону расположения передатчика. Приемник крепится к стеклу изнутри окна с помощью двухсторонней самоклеющейся ленты. Возможно крепление КРП к кирпичной или деревянной стене (согласно Приложения А). К железобетонным стенам приемник рекомендуется крепить при помощи неметаллического кронштейна или иным способом, обеспечивающим зазор между антенной и стеной не менее 16 см.

## 5.2 Радиус действия может также уменьшаться в зависимости от электромагнитной обстановки в эфире, состояния батарейки КРБ. Вблизи мощных источников радиосигналов устойчивая робота РК не гарантируется. При снижении напряжения на батарейке до 8.4 В заменить ее на однотипную номинальным напряжением 12 В.

5.3 Снять напряжение питания ППКОП.

## 5.4 Подключить клеммы "ОБЩ", "+12В" к аналогичным клеммам ППКОП (Приложение Б).

## 5.5 При использование РК в качестве "Тревожной кнопки", подключить в разрыв одного из проводов ШС клеммы «КО», «КЗ» (Приложение Б).

## 5.6 При использовании РК в системах доступа подключить клеммы контактов реле к цепям управления ППКОП согласно эксплуатационной документации на ППКОП. При этом, при снятии напряжения с РК не должен сниматься с охраны ППКОП.

## 5.7 Подключить контакты реле КРП и контакты 1, 2 тампера КРП в ШС ППКОП последовательно оконечному резистору или в цепь тампера ППКОП (согласно приложения В).

## 5.8  Произвести программирование КРП и приписку КРБ, для этого:

### 5.8.1 Нажать кнопку «Программирование» КРП и удерживать ее нажатой.

5.8.2 Подать питание на ППКОП. Отпустить кнопку «Программирование» после того как загорится желтый светодиод. Прибор вошел в режим программирования.

В режиме программирования существует три меню с несколькими подпунктами, которые индицируются светодиодами: красный показывает номер меню, желтый показывает подпункт путем подмигивания необходимым количеством раз, соответствующему номеру меню или подпункта соответственно.

Переход по пунктам меню осуществляется длительным нажатием, более 3-х секунд, кнопки «Программирование»; переход по подпунктам осуществляется путем кратковременного нажатия, менее 1 секунды, на кнопку «Программирование».

Назначение и описание пунктов меню и подменю приведены в Таблице 2

Таблица 2

| Меню | Подменю | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 Брелоки | 1 | Приписывание брелока №1 |
|  | 2 | Приписывание брелока №2 |
|  | 3 | Приписывание брелока №3 |
|  | 4 | Приписывание брелока №4 |
| 2 Брелоки | 1 | Приписывание брелока №5 |
|  | 2 | Приписывание брелока №6 |
|  | 3 | Приписывание брелока №7 |
|  | 4 | Приписывание брелока №8 |
| 3 Режим работы реле | 1 | Включение реле на время 3 сек после приема кода с КРБ |
|  | 2 | Изменение состояния реле на противоположное после приема кода с КРБ |
|  | 3 | Запоминание извещения «Тревога» до момента кратковременного нажатия на кнопку «Программирование» КРП |
|  | 4 | Выключение реле на время 3 сек после приема кода с КРБ |
|  | 5 | Включение реле на время около 0,2 сек после приема кода с КРБ |

5.8.3 Приписывание брелока (КРБ):

- Зайти в режим программирования.

- Выбрать меню и подпункт соответствующие брелоку, который необходимо приписать.

- Нажать и удерживать кнопку на КРБ не менее двух секунд. Должен загореться желтый светодиод КРП на время около 3-х секунд. Брелок приписан.

Если желтый светодиод не загорается, попробуйте нажать еще раз. (Если светодиод не загорается вновь, значит, вы пытаетесь приписать брелок стороннего производителя).

- Для приписывания других брелоков повторить подпункты 2) 
и 3). В случае утери КРБ записать на его место новый КРБ или один из уже приписаных КРБ.

- Выключить и включить питание прибора. Приписка брелоков завершена.

## 5.8.4 Для предотвращения случайной приписки "чужого" КРБ рекомендуется в режиме приписки уменьшить радиус приема экранированием КРП (расположить КРП рядом с массивным металлическим предметом).

Внимание! КРБ работают на основе криптозащищенной системы  кодирования "Keeloq" (оригинальный заводской код) и программируются только на предприятии-изготовителе, замена на КРБ с другой системой кодирования или с другим заводским кодом исключена.

Внимание! При наличии КРБ меньше 8, с целью исключения записанного «чужого» КРБ произвести запись в свободные номера одного из записанных номеров КРБ.

5.8.5 Выбор режима работы реле:

1) Зайти в режим программирования.

2) Выбрать меню и подпункт соответствующие программируемому режиму работы реле.

3) Выключить и включить питание прибора. Режим работы реле выбран.

В новом не запрограммированном приборе по умолчанию стоит режим работы реле №1.

Пример

Приписать к КРП шесть брелоков, выбрать режим работы реле с запоминанием извещения «Тревога» до момента нажатия на кнопку Программирование КРП. Для этого:

    - Выключить напряжение питания ППКОП к которому подключен КРП;

    - Нажать на кнопку Программирование на КРП и удерживать ее нажатой;

    - Включить напряжение питания ППКОП. Загорится желтый светодиод на КРП;

    - Отпустить кнопку Программирование на КРП. Желтый и красный светодиоды должны поочередно однократно мигать с периодом 2 секунды. КРП вошел в режим приписки первого брелока;

    - Нажать и удерживать не менее двух секунд кнопку на первом брелоке. Должен загореться желтый светодиод КРП на время около трех секунд. Первый брелок приписан;

    - Кратковременно, на время менее одной секунды, нажмите кнопку Программирование на КРП. Красный светодиод мигает однократно, желтый двукратно. КРП вошел в режим приписки второго брелока;

    - Повторить п.5) для второго брелока. Второй брело приписан.

    - Кратковременно, на время менее одной секунды, нажмите кнопку Программирование на КРП. Красный светодиод мигает однократно, желтый трехкратно. КРП вошел в режим приписки третьего брелока;

    - Повторить п.5) для третьего брелока. Третий брелок приписан.

    - Кратковременно, на время менее одной секунды, нажмите кнопку Программирование на КРП. Красный светодиод мигает однократно, желтый четырехкратно. КРП вошел в режим приписки четвертого брелока;

    - Повторить п.5) для четвертого брелока. Четвертый брелок приписан;

    - Нажать кнопку Программирование на КРП  на время более трех секунд. Красный светодиод мигает двукратно, желтый однократно. КРП вошел в режим приписки пятого брелока;

    - Повторить п.5) для пятого брелока. Пятый брелок приписан;

    - Кратковременно, на время менее одной секунды, нажмите кнопку Программирование на КРП. Красный и желтый светодиоды по очереди мигают двукратно. КРП вошел в режим приписки шестого брелока;

    - Повторить п.5) для шестого брелока. Шестой брелок приписан;

    - Кратковременно, на время менее одной секунды, нажмите кнопку Программирование на КРП. Красный светодиод мигает двукратно, желтый трехкратно. КРП вошел в режим приписки седьмого брелока;

    - Повторить п.5) для любого, например пятого, брелока. Секция приписки седьмого брелока прописана. Это исключает запись «чужого» брелока;

    - Кратковременно, на время менее одной секунды, нажмите кнопку Программирование на КРП. Красный светодиод мигает двукратно, желтый четырехкратно. КРП вошел в режим приписки восьмого брелока;

    - Повторить п.17). Секция приписки восьмого брелока прописана;

    - Нажать кнопку Программирование на КРП  на время более трех секунд. Красный светодиод мигает трехкратно, желтый однократно;

    - Дважды кратковременно, на время менее одной секунды, нажмите кнопку Программирование на КРП. Красный и желтый светодиоды по очереди мигают трехкратно. Выбран режим работы реле с запоминанием извещения «Тревога» до момента нажатия на кнопку Программирование КРП;

    - Выключить и включить питание ППКОП. КРП находится в заданном режиме работы.

### 5.8.6 Корпус КРП закрыть. РК готов к работе.

## 5.9 Для увеличения площади гарантированного приема Радиокомплекта "Орион-РК":

- расположить необходимое количество КРП друг от друга согласно рисунку 1, приписав ко всем КРП один КРБ.

- при применении не в зоне прямой видимости расстояние между КРП нужно сократить, в зависимости от материала экранирующих перекрытий.

# 6 Порядок работы

## 6.1 Для  формирования извещения "Тревога" нажать и удерживать кнопку КРБ в течение времени не менее 1 секунды. ШС ППКОП должен перейти в режим "Тревога".

## 6.2 Для постановки/снятия объекта с охраны, нажать и удерживать кнопку КРБ в течение времени не менее 1 сек.

Внимание! Случайное нажатие кнопки КРБ в зоне действия радиокомлекта может привести к непроизвольной постановке/снятию объекта с охраны.

## 6.3 После нажатия кнопки брелка вне зоны досягаемости более 16-ти раз, происходит рассинхронизация КРБ с КРП, для восстановления синхронизации необходимо в зоне досягаемости КРП нажать два раза на кнопку КРБ.

## 6.4 После количества нажатий вне зоны досягаемости более 32768 раз,  необходимо  вновь приписать брелок в соответствии с п 5.8.3.

# 7 Свидетельство о приемке

| Радиокоплект «Орион-РК» версия программы Оr-rk2 соответствует техническим условиям ТУ У 25499704/001-2000 и признан годным для эксплуатации. Заводской номер прибора указан в правом верхнем углу на титульной странице. | Дата выпуска, штамп ОТК: |
| --- | --- |

# 8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПЕРЕПРОВЕРКЕ

Радиокомплект, находящийся на складе ПКПФ «Тирас» более 6 месяцев, подлежит перепроверке.

Дата перепроверки  ____________

Представитель ОТК предприятия    ________________ М. П.

# 9 Гарантии изготовителя

Устанавливается срок гарантии 18 месяцев с момента  установки на эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя.

# 10 Сведения о ремонтАХ

Ремонт РК осуществляется предприятием-изготовителем. Бесплатно производится ремонт РК, в которых не истек срок гарантии и которые эксплуатировались в соответствии с эксплуатационной документацией на РК. На ремонт РК высылается предприятию-изготовителю с письмом, в котором должны быть указаны:

- характер неисправности;

- место установки РК;

- контактный телефон и контактное лицо по вопросам ремонта.

Внимание! Замена элемента питания в радио-брелоке не является основанием для проведения гарантийного ремонта.

Внимание! При снижении напряжения на батарейке КРБ до 8,4 В заменить ее на однотипную номинальным напряжением 12 В.

# 11 Сведения о сертификации

10.1 Радиокомплект "Орион-РК" соответствует требованиям государственных стандартов и имеет сертификат соответствия №UA1.018.0043081-09 от 07.07.2009 г. срок действия до 15.06.2014 г. Государственный центр сертификации изделий охранного назначения 01001, г. Киев, ул. Малоподвальная, 5.

10.2 Система Управления Качеством ООО ВКПФ «Тирас» сертифицирована в Системе сертификации УкрСЕПРО на соответствие ДСТУ ISO 9001-2001. Сертификат № UA2.011.03634 от 16.06.2009 г. срок действия до 15.06.2014 г.

# Приложение А

# Габаритные и установочные размеры радиокомплекта "Орион-РК"

# Приложение Б

# Cхема подключения радиокомплекта "Орион-РК"

# Приложение В

# Примеры схемы подключения радиокомплекта "Орион-РК" к ППКОП

Примечание. «1» и «2» - маркировка на плате КРП точек подключения тампера КРП.

ПРЕДПРИЯТИЕ - ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ПКПФ "Тирас"

АДРЕС:   21021, Украина, г. Винница, 2-й пер. Хмельницкого шоссе, 8  http: //www.adt.sbi-tiras.ua

По техническим вопросам обращаться в технический отдел:

тел. (0432) 52-30-26;

e-mail: techburo@sbi-tiras.com.ua.

По вопросам ремонтов обращаться в службу технического контроля:

тел. (0432) 52-33-59.

По вопросам поставки обращаться в отдел маркетинга:

тел. (0432) 52-30-46; тел./факс. (0432) 52-30-01;

e-mail: sbi@sbi-tiras.com.ua.

МОСТ

Отпечатано ООО “Мост”

тел. для заявок  (0432) 52-30-54

# Text boxes

Редакция от 09.07.2009