| 016 | 018 |
| --- | --- |

ОПОВІЩУВАЧ СВІТЛО-ЗВУКОВИЙ

«Джміль-1»

ПАСПОРТ

ААЗЧ.425548.004 ПС

Вінниця

# Призначення виробу

1.1 Оповіщувач світло-звуковий «Джміль-1» (далі – оповіщувач) призначений для використання у системах пожежної та тривожної сигналізації, а також у системах управління евакуацією.

## За типом умов експлуатування оповіщувач відноситься до типу В згідно з ДСТУ EN 54-3 (для застосування зовні будівель).

# Технічні характеристики

## Напруга живлення оповіщувача  від 9 до 15 В.

## Струм, що споживається оповіщувачем - не більше 0,2 А.

2.3 Потужність, що споживається оповіщувачем – не більше 3 Вт.

2.4 Оповіщувач створює середньозважений рівень звуку не менше 80 дБ на відстані 1 м  по вісі, перпендикулярній лицевій поверхні корпусу оповіщувача.

2.5 Напруга живлення оповіщувача подається на клеми, розташовані у корпусі оповіщувача.

2.6 Оповіщувач має датчик несанкціонованого доступу. По окремому замовленню оповіщувач може комплектуватись датчиком монтажної піни.

2.7 Габаритні розміри оповіщувача (41+3) х (154+3) х (90+3)   мм.

## 2.8 Маса оповіщувача не більше 0,22 кг.

## 2.9 Діапазон робочих температур від мінус 25 до +70 0С.

2.10 Ступінь захисту, що забезпечується корпусом оповіщувача, відповідає коду IP43C згідно з ГОСТ 14254.

2.11 Основна звукова частота оповіщувача знаходиться у діапазоні від 2,5 до 4,5 кГц.

2.12 Акустичні діаграми спрямованості оповіщувача при мінімальній та максимальній напрузі живлення для робочого і для повернутого на 900  за часовою стрілкою положення оповіщувача наведені на рис.1

а)                                                                 б)

Рисунок 1 – Акустичні діаграми оповіщувача:

а) – напруга живлення 9 В, б) – напруга живлення 15 В

# Комплектність поставки

| Найменування | Позначення | Кількість |
| --- | --- | --- |
| Оповіщувач світло-звуковий «Джміль-1» | ААЗЧ.425548.004 | 1 |
| Паспорт | ААЗЧ.425548.004 ПС | 1 |
| Примітка. У випадку групової поставки поставляється один паспорт на 10 оповіщувачів. |

# Підготовка виробу до роботи

## При купівлі оповіщувача перевірити:

комплектність поставки згідно з п.3;

відсутність пошкоджень корпусу;

наявність штампу CТК у паспорті;

працездатність оповіщувача шляхом подавання на клеми «+», «-« напруги 12 В.

# Конструкція

Конструкція оповіщувача забезпечує його настінне розміщення. На основі корпусу є два отвори для кріплення оповіщувача шурупами.

# Свідоцтво про приймання

| Оповіщувач світло-звуковий «Джміль-1» ААЗЧ.425548.004 відповідає вимогам ТУ У 31.6-25499704.002:2007 и визнаний придатним до експлуатування. | Дата випуску, штамп СТК: |
| --- | --- |

# Свідоцтво про повторну перевірку

Оповіщувач, який знаходиться на складі ВКПФ «Тірас» більше 6 місяців, підлягає повторній перевірці.

Дата повторної перевірки     ____________

Представник СТК підприємства    ________________ М. П.

# 8 Гарантійні зобов’язання

Виробник гарантує відповідність оповіщувача вимогам технічних умов у разі дотримання споживачем умов експлуатування, транспортування, зберігання й монтажу, встановлених технічними умовами підприємства-виробника. Термін дії гарантії – 24 місяці з дати випуску або з дати повторної перевірки оповіщувача.

# 9 Інформація про ремонти

Ремонт оповіщувача проводиться підприємством-виробником. Безкоштовному ремонту підлягають прилади, в яких не закінчився термін дії гарантії, та експлуатування яких проводилось згідно даного паспорту. Для здійснення ремонту прилад висилають разом з листом, у якому повинні бути зазначені: характер несправності, місце експлуатування приладу, контактний телефон особи з питань ремонту.

# 10 Інформація про сертифікацію

Оповіщувач світло-звуковий «Джміль-1» відповідає вимогам державних стандартів і має сертифікати відповідності:

- № UA1.018.0043076-09 от 07.07.2009 г. со сроком действия до 15.06.2014 г. Орган сертификации – Государственный центр сертификации средств охранного назначения, зарегистрированный по адресу: Украина, 01001, г. Киев-1, улица Малоподвальная, 5;

- № UA1.016.0070086-09 від 07.09.2009 р. з строком дії до 15.06.2014 р. Орган сертифікації – Державний центр сертифікації МНС України, зареєстрований за адресою: Україна, 04212, м. Київ, вул. Малиновського, 6.

Система Управління Якістю ТОВ ВКПФ «Тірас», сертифікована у Системі сертифікації УкрСЕПРО на відповідність  ДСТУ ISO 9001-2001.     Сертифікат

№ UA2.011.03634-09 від 16.06.2009 р., строк  дії до 15.06.2014 р.

ПІДПРИЄМСТВО - ВИРОБНИК: ТОВ ВКПФ "Тірас"

АДРЕСА:   21021, Україна, г. Вінниця, 2-й пров. Хмельницького шосе, 8

http: //www.sbi-tiras.com.ua

З технічних питань звертатись до технічного відділу:

тел. (0432) 52-30-26; e-mail: techburo@sbi-tiras.com.ua.

З питань ремонту звертатись до служби технічного контролю:

тел. (0432) 52-33-59.

З питань постачання звертатись до відділу збуту:

тел. (0432) 52-30-46; тел./факс. (0432) 52-30-01;

e-mail: sbi@sbi-tiras.com.ua.